石家庄铁道大学协计费网关

询价采购通知书

文件编号：STDU-2016-003

采 购 人：石家庄铁道大学

二O一六年四月

目   录

第一部分  招标邀请函………………………………3

第二部分  招标项目及技术要求……………………4

第三部分  投标须知…………………………………8

第四部分  附件格式 ………………………………14

第一部分  招标邀请函

石家庄铁道大学计划采取询价形式购置“计费网关”一套，特邀请具有独立法人资格，注册资金在20万元人民币及以上，有本次询价产品经营资质的单位参加询价，现将有关事项说明如下：

l、招标投标书编号：

2、交货验收时间：2016年5月1日前

3、供货地点：石家庄铁道大学

4、询价文件发售时间、地点：2016年4月12日前网上下载标书，有意参加投标的单位请将单位信息及联系人发送到stydws@126.com报名。

5、投标截止时间：2016年4月13日上午9：00。

6、开标时间、地点：2016年4月13日上午9：00在石家庄铁道大学春晖楼五楼会议室。

7、投标前，请认真阅读标书和投标须知，如有问题请及时与我们联系，以免出现差错。

8、 联系人：杜老师：87935137

第二部分 招标项目及技术要求

校园网计费系统设备招标参数：

| 带宽处理 | 单向6Gbps |
| --- | --- |
| 授权用户数 | 15000以上 |
| 部署方式 | 网桥模式/路由模式 |
| 最大桥组数 | 不少于2组 |
| 网络接口 | 不少于4个1000Mbps SFP插槽（可选配多模、单模、电口模块） 不少于2个10000Mbps SFP+插槽(可选配多模、单模模块) |
| BYPASS | 2组RJ45 电口BYPASS |
| 特性要求 | 基于嵌入式实时操作系统平台开发，系统安全稳定可靠，高认证效率和实时计费 单台设备同一端口下认证方式同时支持PPPoE、WEB+客户端，WLAN接入方式 支持静态路由、源地址路由、多出口路由、RIP和OSPF透传和透明桥接接入 支持区分服务，不同的服务具有不同的应用权限 内置Portal Server，同时支持Portal Server外置 指定合法IP接入，非法IP不能进行接入。 可以指定若干目的IP网段，无需认证就可访问，对于学校指定的特殊地址如：图书馆资源、影视服务器等可无需认证即可访问。 指定特殊用户为直通用户，无需认证 接入服务器支持ACL访问控制列表，可实现IP、ICMP、TCP/UDP的包过滤规则，禁止用户访问非法网站，同时也可防止病毒泛滥，堵塞出口带宽。 收集用户上网的流量和时长，提供原始计费清单，据此可以实现各种已知的计费方式。 区分用户访问流量，实现国内外流量的区别计费。 支持当月流量不清零计费策略 控制用户可使用的流量和时间，实现实时计费，欠费断网。 可以定义免费访问地址列表（可设置域名或IP地址）。 |
| 其他要求 | 现有AM-BRAS-2204U设备一台，需同时升级（更换）支持可以定义免费访问地址列表（包括可设置域名）。 |

第三部分  投标须知

一、总则

1．投标人资格

凡具有独立法人资格，注册资金在20万元人民币及以上，有本次招标产品生产或经营资质的厂商，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

2．投标人资格文件

2.1 投标人有效的“营业执照、单位代码证、税务登记证”原件和复印件。

2.2 法人代表授权书。

2.3 法人授权代表身份证原件和复印件。

2.4 投标方基本情况介绍。

以上所有复印件必须加盖投标单位公章装订在标书内；原件准备好单独提供给评标组织现场查验后即刻退回。

二、询价文件

3．询价文件

投标人应认真阅读招标文件中的所有事项和条款。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，其风险由投标人自行承担。

4．询价文件的澄清

任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前三天以书面或传真形式通知招标方。招标方将以书面或传真形式予以答复，任何人的口头解释均无效。

5．询价文件的修改

5．1 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标方可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

5．2 招标文件的修改将以书面或传真形式通知所有购买招标文件的投标人，修改后的招标文件与原招标文件具有同等效力，并视情况延长投标日期。

三、询价文件的编写

6．询价文件的编写

6.1  投标人应仔细阅读招标文件，了解询价文件的要求。在完全了解询价设备或工程的技术规范和要求以及商务条件后，再编写询价文件。

6.2  询价文件正、副本均须用A4幅面纸，激光机打印。

6.3  询价文件的书写应清楚工整，凡修改处应由投标全权代表签章。

6.4 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将被定为废标。

6.5 询价文件应由法人授权代表在凡规定签章处逐一签字并加盖投标单位的公章。

6.6 所有询价文件均应装订成一册，不得有散页，开标时如有散页，散页不作为标书内容。

6.7报价

投标人对投标文件所附的《投标设备(项目)报价汇总表》按项目分别填报投标总价，同时分别详细填写《投标设备(项目)名称和技术参数明细表》，即投标人必须将投标报价汇总表上全部计价的设备和其它所有费用填入明细表；投标人每个项目每种配置只允许有一种报价。

6.8 证明投标设备的合格性和提交有关资料

投标人应提交所有投标设备及其零部件的合格证和符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为其投标文件的一部分。

四、投标

7.投标

7.1 询价文件的份数：一式三份。正本一份，副本两份，并在封签处加盖投标单位公章(或合同专用章)，注明“于2016年4月13日上午9：00之前不准启封”字样。

7．2 询价文件信袋上应写明：

a 招标单位：石家庄铁道大学

b 招标项目名称：校园网计费网关。

c 投标企业全名称：

d 未按本须知要求密封、标记和投递的招标文件，招标方不对其后果负责。

e 投标人必须在招标文件规定的时间内投标，超过投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

8．询价文件的有效期

8.1 投标文件自开标之日起10天内有效。

8.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

第四部分  附件格式

附件1：

承诺书

石家庄铁道大学：

根据您单位询价文件的要求，我单位授权         同志为全权代表，参加STDU-2016-003号询价活动，并按下列装订顺序提交投标文件正本一份和副本四份：

1、询价文件封面;

2、询价文件目录；

3、承诺书(格式见附件1)；

4、法定代表人证明书(格式见附件2)；

5、法定代表人受权委托书(格式见附件3)；

6、询价设备(项目)报价汇总表(格式见附件4)；

7、询价设备(项目)名称和技术参数明细表(格式见附件5)；

8、设备付款期限表(格式见附件6)；

9、售后服务承诺书；

10、投标方基本情况表；

11、营业执照、单位代码证、税务登记证、授权经营(生产)产品证明书及近两年合同业绩等复印件；

1、按招标须知要求提供的其它资料。

据此承诺，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1、我单位愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标设备和技术服务；

2、  所附《询价设备(项目)报价汇总表》中投标报价总额为人民币            元；

3、我单位将按询价文件的规定履行合同责任和义务；

4、  我单位已详细审查全部询价文件，完全同意询价文件中规定的各项条款及要求，同意放弃对询价文件有不明及误解的权利；

5、本投标自开标之日起10天内有效；

6、所有与本询价有关的一切正式往来通讯请按下列地址联系：

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人或委托代理人：

投标人名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人公章：

投标日期：       年      月      日

附件2：

法定代表人证明

石家庄铁道大学：

兹证明          同志在我单位任                   (职务)，是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名：           性别：      年龄：       职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

单位名称：(章)

年    月    日

法定代表人《居民身份证》复印件：

请 注 意 ！！！ 请用本页为底，将身份证原件敷在该框上，再进行复印，然后在复印件上填写有关内容和盖章、签字，将复印件连同其他投标资料装订后送交石家庄铁道大学国有资产管理处。

附件3：

法定代表人授权委托书

石家庄铁道大学：

我 (法人代表姓名) 系 (单位名)的法定代表人，现授权委托    (单位名)(代理人姓名)    ，作为我单位全权代理人，参加石家庄铁道大学  (投标项目名称)  的询价活动。代理人在此次询价活动中的开标、评标、合同签署等过程中的行为，我单位均予以承认并承担全部责任。代理人无权转委托。

此致

代理人：

性别：

年龄：

职务：

投标单位：(盖章)

法定代表人:(签字和盖章)

年  月  日

附件4：

投标设备(项目)报价汇总表

询价文件编号：STDU-2016-003                  金额单位：元

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 货 物 名 称 | 名称型号 | 生产广家 | 数量 | 投 标 单 价 | 投 标 总 价 |
| 一、 设备器材合计 |  |  |  |  |  |
| 二、 安装费用合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 小写 |  |  |  |  |  |
|  | 大写 | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |
| 交货时间 |  | 生产周期 销售单价 |  |
| 交货地点 |  |
| 完成安装时间 |  |
| 验收交付使用时间 |  |
| 投 标 总 价 组 成 | 设备的交货价，包括制造、组装该设备所使用的零部件及原材料和已付的全部税金；进口设备报到岸价(RMB)。 |  |
|  | 备品备件、易损件和专用工具的费用 备品备件、易损件和专用工具的费用 |  |
|  | 设备的运输、安装、调试、培训及其它附带服务的费用 |  |
| 投标人(公章)： | 法定代表人盖章： 委托代理人签字： 年 月 日 |

注：投标单位必须同时提供《投标设备(项目)名称和技术参数明细表》。

附件5

投标设备(项目)名称和技术参数明细表

(含汇总表中全部计价的设备器材和其他费用)

询价文件编号：STDU-2016-003             金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：(章)                法定代表人或委托代理人：

附件6：

投标设备(项目)付款期限表

询价文件编号：STDU-2016-003

| 序号 | 付款要求 | 招标要求 付款比例 | 投标承诺 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 0% |  |  |
| 2 | 设备安装调试，验收合格后 | 95% |  |  |
| 3 | 一年后，无质量及其它问题 | 5% |  |  |
| 4 | 付款总额 | 100% |  |  |

投标人：(章)                法定代表人或委托代理人：

# Text boxes

身份证复印件